|  | PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE SERVIÇOS (POS) |
| --- | --- |
| 14 - REVESTIMENTOS | 14.1 – ACABAMENTOS DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS |
| SERVIÇO: Colocação de Azulejos, Cerâmicas e Pastilhas. | Unidade: m2 | POS N.º – 23 R1 | 24/03/2014 |
| Conteúdo do Serviço: |

Mão de obra: Azulejista/ladrilhista e servente. Material para azulejo (conforme o tipo de serviço): Azulejo branco 15x15cm, areia média, cal hidratada, cimento branco, cimento Portland, cimento colante e cola especial PVA Material para cerâmica (conforme o tipo de serviço): Cerâmica esmaltada/decorativa, areia média, cal hidratada, cimento Portland, cimento colante. cola especial PVA Material para pastilha (conforme o tipo de serviço): pastilha 5x5cm, pastilha de porcelana esmaltada, pasta de cimento branco, argamassa pré-fabricada tipo massa fina, ácido muriático, soda cáustica, areia média, cimento Portland Considera material e mão de obra para preparo e aplicação da argamassa e assentamento do acabamento, exceto rejuntamento. No entanto a composição do azulejo e da pastilha inclui o rejunte com cimento branco. Não considera ferramentas, andaimes, balancim e guinchos.

Critério de Medição:

Medição pela área efetiva, descontando todas as aberturas. Incluir as áreas de espaletas, faixas, etc. As “pastilhas de porcelanas em faixas” são medidas em m (metro linear), exceto “pastilhas de porcelanas em faixas até 40cm de largura” que são medidas em m2 (metro quadrado) Não incluir as perdas, pois as perdas já estão incluídas nas composições (5% ou 10% conforme o tipo de revestimento e 2% para as pastilhas)

Procedimento Executivo:

Utiliza o cimento colante, no mínimo o AC-II

Normas Técnicas relacionadas:

NR 18 – Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção. 18.17 – Alvenarias, revestimentos e acabamentos. NBR 8214 - Assentamento de azulejos. NBR 13755 - Revestimento de paredes externas e fachadas com placas cerâmicas e com utilização de argamassa colante - Procedimento NBR 13816 - Placas cerâmicas para revestimento - Terminologia NBR 13817 - Placas cerâmicas para revestimento - Classificação NBR 13818 - Placas cerâmicas para revestimento - Especificação e métodos de ensaios

Serviços Principais Relacionados:

C0007 - ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO EM PAREDE DE CONCRETO C/CIMENTO ESP= 2 mm - M2 C0334 - AZULEJOS JUNTA A PRUMO C/ARGAMASSA MISTA CIMENTO, CAL HIDRATADA .E AREIA TRAÇO 1:2:8 - M2 C0336 - AZULEJOS JUNTA À PRUMO C/CIMENTO COLANTE - M2 AZULEJOS JUNTA À PRUMO C/COLA A BASE DE PVA - M2 AZULEJOS JUNTA AMARRADA C/CIMENTO COLANTE - M2 AZULEJOS JUNTA DIAGONAL C/CIMENTO COLANTE - M2 C4431 - CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE - M2 C4432 - CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE - M2 C4434 - CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE # ACIMA DE 30x30cm - M2 C4443 - CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE # ACIMA DE 30x30cm - M2 C0766 - CERÂMICA VERMELHA (7.5X15)cm C/ARGAMASSA MISTA CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA - M2 C1801 - -MOSAICO VIDROSO C/ARGAMASSA MISTA CIMENTO,CAL E AREIA TRAÇO 1:1:6 INCLUSIVE. LIMPEZA - M2 C4411 - PASTILHA (5x5)cm EM CORES, COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA - M2 C1849 - PASTILHAS DE PORCELANA C/ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA. - - M2 C1853 - PASTILHAS DE PORCELANA C/CIMENTO COLANTE INCLUSIVE LIMPEZA - M2 C1861 - PASTILHAS DE PORCELANA EM FAIXAS ATÉ 40cm DE LARGURA C/ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA – M2. C1857 PASTILHAS DE PORCELANA EM FAIXAS DE ATÉ 4 cm, C/ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA # ( até 25 a 40cm – M (metro linear) C1850 PASTILHAS DE PORCELANA EM SUPERFÍCIES CURVAS - M2 Obs. Com argamassa pré-fabricada. C1858 PASTILHAS DE PORCELANA EM SUPERFICIES CURVAS - M2 Obs. Com cimento, cal e areia. TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - M2

Observações:

PEI-4 e PEI-5: Classificação da cerâmica quanto à resistência ao desgaste por abrasão. O PEI-4 é utilizado para alto tráfego de pessoas e o 5 para altíssimo tráfego.

Estimativas de consumo:

Aprovação: SUPER/SUPAD

MODELO DE POS REALIZADO PELA AUDIN – 21/03/2014 - R: 24/3/2014

TCPO 10- PÁG (339...) -  ÍNDICE DA TCPO = 569.