|  | PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE SERVIÇOS (POS) |
| --- | --- |
| 2 - MOVIMENTO DE TERRA | 2.3 – CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL |
| SERVIÇO: Carga de Entulho em Caminhão Basculante. | Unidade: m3 | POS N.º - 19 –R3 | 11/06/2014 |
| Conteúdo do Serviço: |
| Mão de obra para carga manual e mecanizada de entulho em caminhão: Servente. Equipamento para carga manual: Caminhão basculante. Equipamento para carga mecanizada: Caminhão basculante e carregadeira de pneus. |
| Critério de Medição: |
| Medição pelo volume de entulho a ser transportado. No cálculo do volume do entulho considerar a seguinte soma: entulho já existente, entulho devido às demolições e retiradas (no caso de reformas), o entulho gerado pelos desperdícios durante a construção da obra e o entulho originado pela retirada das instalações provisórias. Exceto o entulho existente, considerar o empolamento nos demais casos. Separar os entulhos que serão aproveitados. Veja no item 7 como calcular o volume de entulho em obras de construção civil. |
| Procedimento Executivo: |
| Normas Técnicas relacionadas: |
| NR 18 – Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção. 18.13 – Medidas de proteção contra quedas de altura. |
| Serviços Principais Relacionados: |
| C0702 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE C0708 - CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE |
| Observações: |
| TCPO: Carregadeira sobre rodas 129 HP, com caçamba para aplicação geral com bordas cortantes aparafusáveis, capacidade coroada de 2.10 m3, fator de carga médio - vida útil: 8.030 h TCPO: Caminhão basculante. diesel, potência 228 HP (170 kW), capacidade de carga útil 15,46 t. Caçamba 6 m3 vida útil: 8.000 h. |
| Estimativas de consumo e de empolamento: |
| Cálculo para entulho existente: medir, in loco ou através de topografia, o volume real do entulho. Cálculo da carga de entulho devido às demolições de materiais: transformar as demolições dos serviços em m3 e em seguida acrescentar o coeficiente de empolamento. CARGA DE ENTULHO = medida real da demolição vezes o (coeficiente de empolamento na forma decimal + 1). Ex.: para um coeficiente de 0,30 e um volume real de demolição igual a 100,00 m3, a carga de entulho = 100,00 x (0,30+1) = 100,00 x 1,30 = 130,00 m3. Cálculo do entulho gerado pelos desperdícios durante a construção da obra. Uma forma de cálculo é somar os desperdícios, já incluindo o empolamento, de cada material em volume. Como estimativa em m2 temos, para obras novas, em torno de 150,00 kg/m2, que equivale a 0,12 m3 de entulho por m2 de área construída. Há autores que indica de 8 a 12 cm. Adotar 0,10 m3/m2. Empolamento: desmonte de solo (30%), solo com pedaços de árvores (40%), demolição de parede de alvenaria (50%). Fonte: site de Aldo Werle. Sugestão: para demolição de parede 30% de empolamento; Areia (10%). Terra (15%). |
| Aprovação: SUPER/SUPAD |
| MODELO DE POS REALIZADO PELA AUDIN – 21/03/2014 - R2-24/4/2014 |

TCPO 10- PÁG 368 (372)