|  | PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE SERVIÇOS (POS) |
| --- | --- |
| 11 – COBERTURA | 11.3 – TELHA |
| SERVIÇO: Colocação de Telha Cerâmica | Unidade: m2 | POS N.º – 42 R1 | 23/06/2014 |
| Conteúdo do Serviço: |
| Mão de obra para telha cerâmica: Pedreiro e servente. Mão de obra para cobertura com telha cerâmica (C4465): Pedreiro, servente, carpinteiro e ajudante. Materiais para telha cerâmica, conforme o tipo de telha: Telha cerâmica colonial, telha cerâmica tipo canal c/ esbarro "timon" ou telha cerâmica tipo retangular com esbarro "timon". Materiais para cobertura com telha cerâmica (C4465): telha cerâmica colonial, caibro, prego e ripa. Para o C4466 acrescenta-se a linha de massaranduba. Material para a tesoura (C): FERRAG Para telha cerâmica considera material e mão de obra para colocação das telhas. Para cobertura com telha cerâmica considera material e mão de obra para colocação das telhas, ripas, caibros e, conforme o serviço, linhas. Não inclusos os serviços de transporte do material e madeiramento. No caso da cobertura de telha cerâmica (C4465), inclui a telha tipo colonial, as ripas e os caibros. No caso da cobertura de telha cerâmica (C4466), inclui a telha tipo colonial, as ripas, os caibros e as linhas. No caso do retelhamento há a opção com reposição de 20% de telhas novas (C2200) e 50% de telhas novas (C2201). A medição é pela projeção horizontal de toda a coberta a ser retelhada. |
| Critério de Medição: |
| Medição pela área de projeção horizontal da coberta, pois a declividade é considerada nos coeficientes da composição. Portanto delimita-se o contorno da coberta e, em planta, calcula-se a área, descontando-se as aberturas. |
| Procedimento Executivo: |
| Seguir as recomendações do fabricante (ou projeto) quanto a inclinação a ser adotada. A colocação das telhas deve ser feita por fiadas, iniciando-se pelo beiral e prosseguindo-se em direção à cumeeira. As telhas da fiada seguinte são colocadas de forma a se encaixarem perfeitamente naquelas da fiada anterior. Inicia-se pela colocação dos canais, que devem ser emboçados, posicionando-se com sua parte mais larga em direção à cumeeira. Espaçar os canais o máximo possível dentro da largura das capas, de maneira que as capas se apoiem nas abas laterais dos canais. Os canais das fiadas superiores devem ser posicionados sobre aqueles das fiadas inferiores, conforme as saliências e reentrâncias eventualmente existentes, observando-se sempre um cobrimento longitudinal mínimo de 6 cm entre eles. Posicionar simultaneamente as telhas em todas as águas do telhado, para que seu peso seja distribuído uniformemente sobre a estrutura de madeira. |
| Normas Técnicas relacionadas: |
| NR18 - Condições e meio do trabalho na indústria da construção - 18.18 - Telhados e coberturas NBR 15310:2009 em vigor - Componentes cerâmicos - Telhas - Terminologia, requisitos e métodos de ensaio |
| Serviços Principais Relacionados: |
| C4462 - TELHA CERÂMICA - M2 C2429 - TELHA CERÂMICA TIPO CANAL C/ ESBARRO "TIMON"- M2 C2430 - TELHA CERÂMICA TIPO RETANGULAR C/ ESBARRO "TIMOM"- M2 C4465 - COBERTURA TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO)- M2 C4466 - COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA- M2 C2201 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA- M2 C4463 - CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA - M C0387 - BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL - M C4464 -EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA C0989 - CUMEEIRA CERÂMICA DA TELHA CANAL "TIMOM" C0990 - CUMEEIRA CERÂMICA DA TELHA RETANGULAR "TIMOM" |
| Observações: |
| O peso aproximado de cada peça é de 2,7 kg para telha francesa, 1.5 kg para telha plan, 1,5 kg para telha tipo paulista e 1.9 kg para colonial. |
| Quantitativos aproximados: |
| Em obras padrões considera-se a área de coberta da telha igual á área da coberta do madeiramento, considerando sua projeção horizontal. |
| Aprovação: SUPER/SUPAD |
| MODELO DE POS REALIZADO PELA AUDIN – 23/04/2014 |

TCPO 10- Pág. 248 (252) - COBERTURA com telha cerâmica, inclinação 35% - unidade: m2