|  | PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE SERVIÇOS (POS) |
| --- | --- |
| 6 – FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | 6.5 – FORMAS |
| SERVIÇO: P0182 - LOCAÇÃO MENSAL DE CUBETAS (61X61)CM H=21CM PARA LAJE NERVURADA – FORNECIMENTO (serviço não existente na tabela da SEINFRA). | Unidade: m2 | POS N.º – 31 R1 | 13//06/2014 |
| Conteúdo do Serviço: |
| Material: Fornecimento de cubetas - Locação mensal em M2xMÊS. Não inclui montagem e desmontagem. |
| Critério de Medição: |
| Medição pela área da laje nervurada. |
| Procedimento Executivo: |
| Normas Técnicas relacionadas: |
| NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção. 18.13 - Medidas de proteção contra quedas de altura. |
| Serviços Principais Relacionados: |
| P0182 - LOCAÇÃO MENSAL DE CUBETAS (61X61)CM H=21CM PARA LAJE NERVURADA – FORNECIMENTO – M2 P0183 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS FORMAS/ESCORAMENTOS ESPECIAIS P/ LAJE NERVURADA INCLUSIVE DESMOLDANTE P0184 - LOCAÇÃO MENSAL PARA ESCORAMENTO E CIMBRAMENTO P/ LAJES NERVURADAS |
| Observações: |
| A locação de cubetas deveria incluir a montagem e desmontagem, inclusive desmoldante. |
| Verificação de quantitativo: |
| Área das lajes nervuradas = área das cubetas onde as mesmas serão utilizadas. |
| Aprovação: SUPER/SUPAD |
| MODELO DE POS REALIZADO PELA AUDIN – 06/04/2014 |

TCPO 10- não tem o serviço. Ver pág. 143(147)