| ‘ | PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE SERVIÇOS (POS) |
| --- | --- |
| 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.7 – DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |
| SERVIÇO: Demolição de Concreto Armado e Simples. | Unidade: M3 | POS N.º – 12 R1 | 09/06/2014 |
| Conteúdo do Serviço: |
| Mão de obra para o serviço manual: Pedreiro e servente. Mão de obra para o serviço utilizando o martelete: Pedreiro. Equipamentos para demolição utilizando o martelete: Compressor de ar e rompedor pneumático Considera mão de obra para quebra do concreto e movimentação do material dentro da obra. |
| Critério de Medição: |
| Medição pelos volumes efetivos. |
| Procedimento Executivo/fiscalização: |
| O piso de concreto simples deverá ser demolido cuidadosamente com a utilização de ponteiros O material deverá ser transportado para local convenente e posteriormente retirado da obra como entulho. |
| Normas Técnicas Relacionadas: |
| NBR 5682 – Contratação, execução e supervisão de demolições. NR 18 – Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção. 18.13 – Medidas de proteção contra quedas de altura. |
| Serviços Principais Relacionados: |
| C2717 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO C1048 - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO C1049 - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES |
| Observações: |
| Para retirada, considerar, para demolição manual, empolamento de 30%. |
| Cálculo: |
| Aprovação – SUPER/SUPAD |
| Modelo DAE realizado pela AUDIN – V.2 – 10/3/2014 |

Pág 59 (62) da TCPO10 –