| ‘ | PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE SERVIÇOS (POS) |
| --- | --- |
| 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.7 – DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |
| SERVIÇO: Demolição de cobertura e estrutura de coberta | Unidade: M2 | POS N.º – 13 R1 | 09/06/2014 |
| Conteúdo do Serviço: |
| Mão de obra para estrutura de madeira: Carpinteiro e ajudante. Mão de obra para estrutura metálica: Soldador e servente. Mão de obra para cobertura com telhas cerâmicas: Pedreiro e servente. Mão de obra para cobertura com telhas de fibrocimento: Telhadista e servente Considera mão de obra para demolição e movimentação do material dentro da obra. |
| Critério de Medição: |
| Medição pela área real do material a ser demolido, isto é, levar em consideração as declividades. |
| Procedimento Executivo/fiscalização: |
| O piso de concreto simples deverá ser demolido cuidadosamente com a utilização de ponteiros O material deverá ser transportado para local convenente e posteriormente retirado da obra como entulho. As telhas deverão ser retiradas cuidadosamente, transportadas e armazenadas em local apropriado. Os materiais que não tiverem condições de reaproveitamento serão considerados entulhos, transportados para local conveniente e posteriormente retirados da obra. |
| Normas Técnicas Relacionadas: |
| NBR 5682 – Contratação, execução e supervisão de demolições. NR 18 – Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção. 18.13 – Medidas de proteção contra quedas de altura. |
| Serviços Principais Relacionados: |
| C1052 - DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS -M2 C1053 - DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA - M2 C1045 - DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS - M2 C1046 - DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO - M2 |
| Observações: |
| Considerar o empolamento para o entulho gerado pelas demolições. |
| Estimativa de Consumo: |
| Aprovação – SUPER/SUPAD |
| Modelo DAE realizado pela AUDIN – V.2 – 10/3/2014 |

Pág 59 (62) da TCPO10 –