|  | PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE SERVIÇOS (POS) |
| --- | --- |
| 1 - DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 1.7 – DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |
| SERVIÇO: Demolição de divisórias | Unidade: m2 | POS N.º – 17 R1 | 10/06/2014 |
| Conteúdo do Serviço: |
| Mão de obra para demolição de divisória leve: Montador e servente. Mão de obra para pré-moldado: Graniteiro/marmorista e ajudante. Considera-se mão de obra para remoção de divisória teve e movimentação do material dentro da obra. |
| Critério de Medição: |
| Medição pela área de divisória a ser demolida sem descontar os vãos. |
| Procedimento Executivo: |
| Antes de iniciar os serviços, desligar as instalações elétricas e de dados. As peças que formam a divisória deverão ser retiradas cuidadosamente, transportadas e armazenadas em local apropriado. As tábuas e peças que estiverem sem condições de reaproveitamento serão consideradas entulho e transportadas para local conveniente. |
| Normas Técnicas relacionadas: |
| NR 18 – Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção. 18.13 – Medidas de proteção contra quedas de altura. NBR 5682 - Contratação, execução e supervisão de demolições. |
| Serviços Principais Relacionados: |
| C1050 - DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA LEVE. C1051 - DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA OUTRAS (PRÉ-MOLDADO). |
| Observações: |
| A tabela TCPO utiliza o termo remoção de divisória. |
| Estimativas de consumo: |
| Aprovação: SUPER/SUPAD |
| MODELO DE POS REALIZADO PELA AUDIN – 20/03/2014 |

TCPO 10- PÁG 63 (67) – REMOÇÃO de divisória leve - unidade: m?