|  | PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE SERVIÇOS (POS) |
| --- | --- |
| 1 - DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 1.7 – DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |
| SERVIÇO: Demolição de Soleiras, Peitoris, Degraus e Degraus de Pedra. | Unidade: m (metro) | POS N.º – 16 R1 | 10/06/2014 |
| Conteúdo do Serviço: |
| Mão de obra: Pedreiro e servente. Considera-se soleira (ou peitoril) aquele que tem dimensões até 25 cm de largura e 3 cm de espessura. No caso da demolição de degraus de pedra (C1058) considera-se a demolição do conjunto, “espelho e piso” em escada tamanho padrão, altura de espelho 18 cm e largura do degrau (piso) 30 cm. Inclui alvenaria de sustentação. |
| Critério de Medição: |
| Medição pelo comprimento efetivo do material a ser demolido, nos casos das soleiras, peitoris e componentes dos degraus de uma escada. No caso da demolição de degraus de pedra considera-se a demolição do conjunto, em metro linear, conforme especificado no conteúdo do serviço. |
| Procedimento Executivo: |
| Os degraus de pedra deverão ser retirados cuidadosamente com a utilização de ferramentas adequadas, de modo a não danificar o lastro de concreto, nem estrutura da edificação. O material deverá ser transportado para local conveniente e posteriormente retirado da obra. |
| Normas Técnicas relacionadas: |
| NR 18 – Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção. 18.13 – Medidas de proteção contra quedas de altura. NBR 5682 - Contratação, execução e supervisão de demolições. |
| Serviços Principais Relacionados: |
| C1076 - DEMOLIÇÃO DE SOLEIRAS, PEITORIS E DEGRAUS - M C1058 - DEMOLIÇÃO DE DEGRAUS DE PEDRA - M |
| Observações: |
| A tabela TCPO utiliza o termo retirada de soleiras e peitoris em vez de demolição de soleiras... |
| Estimativas de consumo: |
| Aprovação: SUPER/SUPAD |
| MODELO DE POS REALIZADO PELA AUDIN V2-10/03/2014 – REVISÃO 2 – 19/03/14 |

TCPO 10- PÁG 59 (63)  -  DEMOLIÇÃO de degrau de pedra - unidade: m    – pág 62 (66) retirada de soleiras e peitoris