|  | PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE SERVIÇOS (POS) |
| --- | --- |
| 16 – INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 16.9 – LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS |
| SERVIÇO: Instalação de Lavatório de Louça | Unidade: UN | POS N.º – 29 R2 | 13/06/2014 |
| Conteúdo do Serviço: |
| Mão de obra: Encanador e ajudante.. Materiais para lavatório de louça com coluna: Bucha plástica, engate cromado, fita de vedação, lavatório de louça branca com coluna, parafuso cromado, sifão metálico e torneira de pressão cromada. .Materiais para lavatório de louça sem coluna: Bucha plástica, engate cromado, fita de vedação, lavatório de louça branca sem coluna, parafuso cromado, sifão metálico, torneira de pressão cromada e válvula de metal. Materiais para lavatório de louça sem coluna – padrão popular: Engate de pvc, lavatório de louça branca sem coluna, parafuso de fixação, sifão de PVC, e torneira de metal branco 1/2” (cano curto – padrão popular). Em Materiais para lavatório de louça com coluna não previsto válvula de metal. Em Materiais para lavatório de louça sem coluna – padrão popular não previsto bucha plástica, fita de vedação e válvula plástica. |
| Critério de Medição: |
| Medição pela unidade pronta. Verificar se os acessórios estão conforme o tipo de lavatório. |
| Procedimento Executivo: |
| Normas Técnicas relacionadas: |
| N BR15097-1:2011 - Aparelhos sanitários de material cerâmico – Requisitos e métodos de ensaios. NBR 15097-2:2011 - Aparelhos sanitários de material cerâmico - Procedimento para instalação. NBR 8160:1999 em vigor - Sistemas predais de esgoto sanitário - Projeto e execução |
| Serviços Principais Relacionados: |
| C1618 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS - UN C1619 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS - UN C3004 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA DE METAL E ACESSÓRIOS - PADRÃO POPULAR - UN C3598 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA PLÁSTICA E ACESSÓRIOS - PADRÃO POPULAR - UN C3003 - LAVATÓRIO C/TAMPÃO DE MÁRMORE C/ 1 CUBA DE LOUÇA - UN C3597 - MUTIRÃO MISTO - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA PLÁSTICA E ACESSÓRIOS - UN C4636 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPENSA E ACESSÓRIOS - UN |
| Observações: |
| Não foram definidos as dimensões do lavatório, ou se o mesmo é pequeno, médio ou grande. Deverá constar nas especificações. Não há a opção de lavatório de louça sem os acessórios. |
| Verificação de quantitativo: |
| Aprovação: SUPER/SUPAD |
| MODELO DE POS REALIZADO PELA AUDIN – 31/03/2014 – R1-1/4/2014 |

TCPO 10- FL 453(457) -  LAVATÓRIO de louça, sem coluna, com torneira de pressão e acessórios - unidade: un