|  | PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE SERVIÇOS (POS) |
| --- | --- |
| 16 – INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 16.14 – OUTROS ELEMENTOS |
| SERVIÇO: Ponto Hidráulico | Unidade: pt | POS N.º – 36 R1 | 18//06/2014 |
| Conteúdo do Serviço: |
| Mão de obra: Encanador, ajudante e servente. Materiais: areia, cal hidratada, cimento, cotovelo, joelho de PVC roscável, luva de PVC, luva redução de PVC, tê de PVC e tubo PVC soldável de 25mm e 32mm. É composto de tubos e conexões em PVC soldável e mão de obra para instalação. Não estão incluídos os aparelhos hidrossanitários, tais como: louças e metais. |
| Critério de Medição: |
| Medição pela unidade pronta. São considerados pontos de água fria: lavatórios, tanques, pias, filtros, chuveiros, bebedouros, caixas de descarga e outras esperas. Os registros não fazem parte dos pontos. |
| Procedimento Executivo: |
| Verificar se as tubulações e conexões tem o selo do INMETRO. |
| Normas Técnicas relacionadas: |
| NBR 5648:2010 em vigor - Tubos e conexões de PVC-U com junta soldável para sistemas prediais de água fria — Requisitos NBR 7371:1999 em vigor - Tubos de PVC - Verificação do desempenho de junta soldável |
| Serviços Principais Relacionados: |
| C1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO C4630 - REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO. |
| Observações: |
| É o conjunto de componentes, embutidos ou não na alvenaria ou piso, desde a prumada ou coluna d’água até a saída da alvenaria Pressão máxima de serviço: 7,5 kgf/cm2 (75 mca/metros de coluna d'água ou 750 KPa). |
| Fórmula para quantitativo: |
| Quantidade de esperas de saída de água = quantidade de pontos hidráulicos. |
| Aprovação: SUPER/SUPAD |
| MODELO DE POS REALIZADO PELA AUDIN – 08/04/2014 |

TCPO 10- FL (413) - TUBO de PVC soldável, com conexões - unidade: m