|  | PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE SERVIÇOS (POS) |
| --- | --- |
| 16 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE. | 18.24 – OUTROS ELEMENTOS |
| SERVIÇO: Ponto Lógico | Unidades: pt | POS N.º – 33 R1 | 13/06/2014 |
| Conteúdo do Serviço: |
| Mão de obra: Eletricista, ajudante e servente. Materiais: cabo lógico/video coaxial, caixa estampada, caixa de passagem em chapa com tampa, curva de PVC rígido para eletroduto, eletroduto de PVC rígido e luva de PVC rígido para eletroduto. Considera material e mão-de-obra para instalação da caixa, cabo, eletroduto e acessórios. |
| Critério de Medição: |
| Medição pela unidade pronta. |
| Procedimento Executivo: |
| Executar a rede interna conforme as normas da concessionária ou de acordo com projeto equivalente. Durante o andamento da obra, proteger as caixas para evitar a entrada de cimento, massa, poeira, etc. |
| Normas Técnicas relacionadas: |
| NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.13 - Medidas de proteção contra quedas de altura NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção - 18.21 - Instalações elétricas NBR 14565:2013 - Cabeamento estruturado para edifícios comerciais e data centers. |
| Serviços Principais Relacionados: |
| C1949 - PONTO LÓGICO, MATERIAL E EXECUÇÃO |
| Observações: |
| Ponto lógico é o conjunto de componentes embutidos ou não na alvenaria ou piso, desde o rack (ou distribuidor geral) até a caixa do ponto lógico. |
| Verificação de quantitativo: |
| Aprovação: SUPER/SUPAD |
| MODELO DE POS REALIZADO PELA AUDIN – 06/04/2014 # 7/4/2014 |

TCPO 10- FL (474) -  ÍNDICE DA TCPO = 569